温州龙湾新奥燃气有限公司

（2015-2019年）

（公示稿）

温州市住房和城乡建设局

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

二〇二一年三月

目  录

第一篇 评估背景	1

1 概 述	1

1.1 企业概况	1

1.2 管道燃气发展现状	1

第二篇 特许经营协议评估	2

2 管道燃气特许经营协议评估	2

2.1 特许经营协议内容	2

2.2 特许经营协议条款完整性评估	2

2.3 特许经营协议条款合法性评估	3

2.4 应急预案完整性评估	3

2.5 临时接管条件完整性评估	3

第三篇 企业经营情况评估	4

3 气源评估	4

3.1 气源种类	4

3.2 气源质量	4

3.3 供气安全保障	4

4 工程建设评估	7

4.1 工程建设概况	7

4.2 燃气专项规划执行	7

4.3 企业发展规划和年度计划制定	8

5 安全管理评估	9

5.1 安全管理制度	9

5.2 安全管理组织结构	9

5.3 教育培训与人员持证	9

5.4 安全隐患排查整改	10

5.5 用户安全保障	11

5.6 应急机制建设管理	11

5.7 安全生产和管理	13

6 生产运行管理评估	14

6.1 信息化建设管理	14

7 企业财务评估	15

7.1 财务制度	15

7.2 财务状况分析	15

8 服务质量评估	16

8.1 服务公开	16

8.2 线上服务	16

8.3 用户投诉	17

8.4 客户满意度调查	17

8.5 安全宣传及公益活动	17

第四篇 建议	18

9 评估建议	18

9.1 建议	18

# 第一篇 评估背景

# 概 述

为规范管道燃气特许经营的运行，切实加强政府监管，进一步健全和完善管道燃气监管体系，浙江省于2020年7月印发了《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，省住房和城乡建设厅负责全省管道燃气特许经营评估的指导和监督工作，市、县燃气主管部门依据本级人民政府的授权负责本行政区域内的管道燃气特许经营评估的具体工作。本次由温州市住房和城乡建设局组织实施对管道燃气特许经营协议完整性和温州龙湾新奥燃气有限公司管道燃气特许经营情况的评估工作，评估周期为2015-2019年。

## 企业概况

温州龙湾新奥燃气有限公司（以下简称“龙湾新奥”）成立于2004年8月18日，并于2005年12月19日与温州市市政园林局正式签订了《温州市人民政府管道燃气特许经营协议》。2014年9月15日龙湾新奥取得温州市城市管理与行政执法局颁发的《燃气经营许可证》，符合《城镇燃气管理条例》的有关规定，准许从事管道燃气经营业务。

## 管道燃气发展现状

温州市区现有管道燃气经营企业3家，即温州市燃气有限公司、温州新奥燃气有限公司和温州龙湾新奥燃气有限公司。温州市区特许经营评估对象包含以上3家管道燃气经营企业，本报告仅对温州龙湾新奥燃气有限公司进行评估。

目前龙湾新奥特许经营区域管输天然气由温州新奥燃气有限公司转输，气源为温州市燃气有限公司东向门站。

截至2019年底，龙湾新奥已敷设中压管道约310km，已通气居民用户43657户，工业用户148户，商业用户284户，年用气14181万Nm3。

# 第二篇 特许经营协议评估

# 管道燃气特许经营协议评估

## 特许经营协议内容

为规范温州市管道燃气特许经营活动，加强市场监管，保障社会公共利益和公共安全，温州市市政园林局和温州龙湾新奥燃气有限公司于2005年12月19日签订《温州市人民政府管道燃气特许经营协议》（以下简称“协议”），明确特许经营的地域范围为龙湾区瑶溪镇、永中街道、滨海街道、永兴街道、沙城镇、天河镇及海城街道现状区划（因历史原因，温州市小康管道燃气有限公司现有供气范围暂不列入此次特许经营范围）。

《协议》条款共十五条，主要包括总则，定义与解释，特许经营权授予和取消，特许经营协议的终止，燃气设施的建设、维护和更新，供气安全，供气质量和服务标准，收费，权利和义务，违约，不可抗力，争议解决，附则，适用法律及标准语言及附件。

## 特许经营协议条款完整性评估

《协议》内容完整性基本符合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《市政公用事业特许经营管理办法》和《浙江省燃气管理条例》中的相关要求，但仍需补充和完善以下内容：

- 特许经营方式；

- 注册资本、股东出资方式、出资比例；

- 投融资期限和方式；

- 设施移交时的质量标准；

- 应急预案和临时接管预案（完善）。

此外，根据《关于加快落实天然气储备能力建设任务的通知》（浙发改能源局[2020]305号）要求，建议温州市人民政府在特许经营协议中适时补充完善特许经营者的储气责任和义务。

## 特许经营协议条款合法性评估

《协议》之特许经营权有效期限为28年，协议内容规范，与《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》等国家及地方有关法规政策协调一致。协议的授权主体明确，已完成法定授权程序，产品或服务标准清晰；协议中有关设施权属、相应的维护和更新改造的约定明确；对特许经营协议双方的权利、义务及责任方面的约定清晰、明确、完备；价格标准符合相关法规要求；争议解决方式符合法律相关规定。

综上，《协议》条款内容符合相关法律、法规和政策的要求。

## 应急预案完整性评估

在《协议》中，涉及应急预案的条款主要为“6.5应急抢修抢险”，明确了乙方要建立应急抢修抢险救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系并保证在出现事关燃气应急事故时，保障体系能够正常启动。乙方要建立管道燃气设施应急抢修队伍，提供24小时紧急热线服务。建议适时补充如下内容：

- 明确甲方应制定应急预案，预案中应明确应急机构的组成单位和有关职责、资金装备和人员的保障措施以及应急行动方案。

- 明确乙方编制的燃气事故应急预案体系应包含综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并对燃气事故应急预案备案、修订和演练提出要求。

## 临时接管条件完整性评估

《协议》条款“3.7特许经营权的取消”已说明实施临时接管所具备的条件，明确界定了导致特许经营权收回的燃气企业的违约行为，符合《市政公用事业特许经营管理办法》临时接管条件要求。《协议》条款“9.2 甲方义务”明确要求甲方制定临时接管预案，符合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》特许经营协议条款要求。

建议根据《市政公用事业特许经营管理办法》第二十五条适时补充临时接管预案，明确工作原则、适用范围、处置办法、领导组织、工作职责及保障措施等内容。

# 第三篇 企业经营情况评估

# 气源评估

## 气源种类

龙湾新奥特许经营范围气源为管输天然气，根据《城镇燃气分类和基本特性》

（GB／T13611-2018），结合供气方提供的天然气气质分析报告，城镇燃气类别为12T。根据评分标准，气源种类，得3分。

## 气源质量

供气方会向龙湾新奥定期提供天然气气质分析报告，天然气指标均符合国家标准GB17820《天然气》及中国石油企业标准Q/SY30《天然气长输管道气质要求》中的有关规定，天然气的各项技术指标如高/低位发热量、硫化氢、二氧化碳等含量均符合国家标准一类气体的要求。

龙湾新奥管输天然气由温州新奥燃气有限公司转输，气源为温州市燃气有限公司东向门站，温州市燃气有限公司在东向门站配备了燃气加臭装置，对接收的上游天然气经过加臭处理；温州新奥在滨海LNG气化站内配备了燃气加臭装置，天然气经加臭处理后输入到管网中，确保符合《城镇燃气加臭技术规程》等相关规范的要求。

综上所述，龙湾新奥天然气气源质量在气质参数、压力、加臭等方面均满足国家标准和相关技术规范要求。

## 供气安全保障

### 本地气源站建设

截至2019年底，龙湾新奥无管输或非管输市政燃气气源站，特许经营区域内管输天然气由温州新奥燃气有限公司转输，气源为温州市燃气有限公司东向门站。

龙湾新奥无管输或非管输燃气气源站，根据评分标准，本地气源站建设，得0分。

### 储气能力

龙湾新奥和温州新奥燃气有限公司实际经营区域以龙湾区和滨海区行政区域划分。2019年龙湾新奥实际经营区域年总用气量为10262万Nm3。

2019年，龙湾新奥、温州新奥燃气有限公司与浙江新奥能源发展有限公司签订《储气能力租赁协议》，明确龙湾新奥2020年储气能力为513.25万Nm3，满足供气区域上一年度供气量5%的储气量。

根据评分标准，储气能力，得5分。

### 调峰能力

根据《温州市城市燃气专项规划修编（2011-2020）》，温州市城市调峰仅考虑小时调峰储气量，对于调节由于季节、日变化引起的用气量波动由上游统一考虑。

根据《关于履行区域小时储气调峰的回复函》可知，温州新奥经营区域由温州市燃气有限公司现状高压管网承担小时用气调峰。

根据《关于承担小时储气调峰及保供工作的承诺函》可知，龙湾新奥由温州新奥燃气有限公司承担小时用气调峰。

根据《温州市燃气有限公司管道燃气特许经营评估报告》可知，经计算现状次高压管道总储气量8.6万Nm3，温州市区所需的调峰储气量为8.4万Nm3（含供新奥量）。因此，温州市燃气有限公司能承担温州新奥和温州龙湾新奥燃气有限公司所供市场全部小时调峰责任。

综上所述，龙湾新奥已通过《关于承担小时储气调峰及保供工作的承诺函》保证满足所供市场全部小时调峰需求。

根据评分标准，调峰能力，得3分。

### 应急气源

截至2019年底，龙湾新奥尚未建设本地化应急气源站，不能满足日均2天用气量。

根据评分标准，本地化应急气源，得0分。

### 燃气管网互联互通

龙湾新奥特许经营范围为温州经济技术开发区管理委员会现行行政管辖区域，即为龙湾区瑶溪镇、永中街道、滨海街道、永兴街道、沙城镇、天河镇及海城街道现状区划（因历史原因，温州市小康管道燃气有限公司现有供气范围暂不列入此次特许经营范围）。

海城街道因台风后重建且现有道路与规划道路不符，不具备管道敷设条件，故尚未敷设天然气管道。龙湾新奥特许经营区域除海城街道外，瑶溪镇、永中街道、滨海街道、永兴街道、沙城镇、天河镇已实现管网互联互通。

经计算，龙湾新奥2015年至2019年的运输损耗率详见下表，运输损耗率持续下降。

表1 龙湾新奥2015-2019年天然气运输损耗率统计表

| 年份 | 购入量（Nm3） | 销气量（Nm3） | 损耗量（Nm3） | 运输耗损率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1621 | 1589 | 32 | 1.97% |
| 2016 | 1670 | 1641 | 29 | 1.74% |
| 2017 | 2988 | 2950 | 38 | 1.27% |
| 2018 | 12773 | 12632 | 141 | 1.10% |
| 2019 | 14283 | 14181 | 102 | 0.71% |

根据评分标准，燃气管网互联互通，得1分。

# 工程建设评估

## 工程建设概况

截至2019年底，龙湾新奥累计敷设中压管道约310公里，其中管径≥DN150的中压管道约176.4公里。

截至2019年底，龙湾新奥已通气居民用户43657户，工业用户148户，商业用户284户，2019年总用气量14181万Nm3。

## 燃气专项规划执行

《温州市城市燃气专项规划修编（2011-2020）》（以下简称“规划”），于2012年4月完成批复，规划范围为温州市城市规划建成区，包括鹿城、瓯海、龙湾三区（在原规划的基础上增加细化藤桥、泽雅片区，七都岛片区和灵霓半岛片区），同时细化衔接七里片、瓯北片和瓯飞滩片区。本次规划执行情况评估以上述规划内容对公司经营范围内燃气设施建设、市场发展情况进行评估。规划编制年限为2011-2020年，近期为2011-2015年，远期为2016-2020年。瓯飞一期工程供气方案为设想，本次评估不计入规划指标考核。

根据《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》，首次评估时当地城镇燃气主管部门可根据实际情况对规划考核指标进行适当调整，根据温州市住房和城乡建设局意见，城市燃气消费量考核指标调整为15000万Nm3/a。规划调整指标和执行情况评估如下：

表2 龙湾新奥规划指标执行情况及评分一览表

| 序号 | 项目 | 总分值 | 考核指标 | 截至2019年底 实际建设情况 | 完成 情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG应急 气源站 | 2分 | / | / | 100% | 2 |
| 2 | 高压管道DN600（公里） | 2分 | 0 | 0 | 100% | 2 |
| 3 | 中压管道 （公里） （管径≥DN150） | 4分 | 176.2 | 176.4 | 100% | 4 |
| 4 | 居民管道燃气气化率（%） | 4分 | 62% | 64% | 100% | 4 |
| 5 | 城市燃气消费量 （万Nm3/a） | 3分 | 15000 | 14181 | 95% | 2.5 |

根据评分标准，燃气规划执行情况，得14.5分。

## 企业发展规划和年度计划制定

龙湾新奥已制定《温州龙湾新奥燃气有限公司五年发展规划（2015-2019年）》，并于2015-2019年制定年度特许经营报告和经营计划报告，根据上一年的年度工作汇总情况及用户发展情况制定每年的工作总结和计划。根据评分标准，企业发展规划和年度计划制定情况，得4分。

# 安全管理评估

## 安全管理制度

根据调研，龙湾新奥已建立了一套较为完善的安全管理制度，编制了《安全管理手册》等制度并历年更新，囊括了《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》（T/CGAS002-2017）的41项管理制度要求。根据评分标准，安全运行管理制度，得3分。

## 安全管理组织结构

根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》及《浙江省安全生产条例》中关于设置安全和职业卫生管理机构的要求，龙湾新奥成立了安全生产管理委员会，但部分人员未在龙湾新奥交纳社保，安全管理机构人员配置不健全，不符合规范要求。

根据《浙江省安全生产条例》中关于专职安全生产管理人员配备的要求，龙湾新奥专职安全员仅2019年符合规范要求。

根据《注册安全工程师管理规定》关于注册安全工程师的配备要求，龙湾新奥未配备注册安全工程师，不符合规范要求。

《特种设备使用管理规则》关于特种设备安全管理机构和人员配备的要求，龙湾新奥特种设备安全管理机构、安全管理负责人和专职安全管理员不符合规范要求。

根据评分标准，安全管理结构和人员配置，得0分。

## 教育培训与人员持证

### 教育培训情况

目前，龙湾新奥人员培训、考核及持证均由温州新奥燃气有限公司负责。

温州新奥通过三级安全教育培训和考核制度，提高领导层、管理层和作业层的安全意识，提高新老员工的安全技能，熟悉安全操作技术规程，提高安全行为自觉性。同时，每年选派优秀员工参加控股公司和浙江省公司，温州燃气协会、主管单位持证和职称继续教育的外部培训。

公司新进员工和调岗员工三级安全教育完成率100%。

### 人员配置情况

至2019年，温州新奥有：

1、企业主要负责人应配备2人，实际配备1人；

2、企业生产、安全管理及销售分支机构实际配备部门负责人2人；

3、员工小于50人，应当配备1名专职安全生产管理人员，实际仅2019年配备1人；

4、应配备特种设备安全管理负责人1名、专职安全管理员1名，实际未配备；

5、居民点火户数43657户，应配备运行、维护和抢修人员18人，实际配备燃气用户检修工8人。

综上，企业人员配置不符合相关法律法规要求。

### 人员持证情况

企业主要负责人、安全生产管理人员和维抢修人员持证情况评分如下：

表3 龙湾新奥人员持证评估表

| 人员类别 | 评估结论 | 总人数 | 持证人数 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业主要负责人 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 2 | 1 | 0 |
|  | 燃气经营企业从业人员合格证 | 2 | 1 |  |
| 安全管理人员 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 3 | 0 | 0 |
|  | 燃气经营企业从业人员合格证 | 3 | 1 |  |
|  | 特种设备安全管理员证 | ＞1 | 0 |  |
| 运行、维护和抢修人员 | 燃气经营企业从业人员合格证或职业资格证书 | 18 | 8 | 0 |
|  | 特种设备作业人员证 | ≥1 | 0 |  |

根据评分标准，人员培训、考核及持证情况，得0分。

## 安全隐患排查整改

### 监管部门整改意见执行情况

评估周期内，温州市公用事业管理中心检查为书面告知；温州市市场监督管理局和温州市公安局等部门检查均为口头告知。

评估期内，龙湾新奥共收到温州市公用事业管理中心13次检查共计70条书面整改意见，其中涉及工程建设程序的4项，涉及杜瓦瓶全过程信息化的4项，共计有8项未按时、按要求完成整改。

根据评分标准，整改意见执行情况，得0分。

## 用户安全保障

### 用户档案设立情况

龙湾新奥居民档案和工商户档案均采用电子、纸质同步保存的方式，电子台账以系统数据方式保存于上级控股公司机房，档案内容涵盖用户地址信息，用气信息等内容，纸质台账保存于部门档案室。

智慧运营系统（工商户）和e城e家系统（民用户）上建立完善的电子用户档案和全过程服务记录。

### 入户安检情况

龙湾新奥制定了《民用户安检管理制度》、《工商户安检管理办法》、《民用燃气表更换管理办法》、《工商户燃气表更换管理办法》和《民用户维修管理制度》。居民用户符合每两年1次入户安检、非居民用户符合每年1次的入户安检要求。上门安检三次到访不遇用户，公司采取户外立管激光检漏、政府物业登记方式备案信息，并利用短信推送用户提醒做好配合工作。安检发现隐患信息登记于公司电子系统，定期定人整改。

龙湾新奥用户档案完善、入户安检记录完整。根据评分标准，入户安检情况，得2分。

## 应急机制建设管理

### 应急预案编制情况

龙湾新奥制定了1个综合应急预案、4个专项应急预案和33个现场处置方案。

表4 龙湾新奥应急预案编制情况汇总

| 综合应急预案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 |
| --- | --- | --- |
| 《温州龙湾新奥燃气安全生产事故综合应急预案》 | 《温州龙湾新奥燃气反恐专项应急预案》 《温州龙湾新奥防台防汛灾害突发事件专项应急预案》 《温州龙湾新奥燃气大型商业综合体应急预案》 《温州龙湾新奥消防安全应急预案》 | 《触电伤害事故现场处置方案》 《机械伤害事故现场处置方案》 《物体打击伤害事故现场处置方案》 《火灾事故现场处置方案》 《危险化学品（中转仓及使用区）泄漏事故现场处置方案》 《灼烫伤害事故现场处置方案》 《高处坠落伤害事故现场处置方案》 《中毒伤害事故现场处置方案》 《特种设备事故现场处置方案》 《压力容器爆炸事故现场处置方案》 《职业危害事故现场处置方案》 《污水处理现场淹溺事故现场处置方案》 《电梯事故现场处置方案》 《有限空间作业事故现场处置方案》 《装置区着火应急处置》 《空压机房着火应急处置》 《罐区着火应急处置》 《机房着火应急处置》 《配电室着火应急处置》 《人员伤害类突发事件（机械）》 《高空坠落伤害应急处置》 《触电伤害应急处置》 《车辆伤害应急处置》 《人员中暑应急处置》 《人员中毒应急处置》 《装置区管线泄漏应急处置》 《罐区管线泄漏应急处置》 《装车区管线泄漏应急处置》 《危险化学品伤人应急处置》 《雷击事件应急处置》 《洪涝灾害应急处置》 《破坏性地震应急处置》 《天然气泄漏事故现场应急处置方案》 |

### 应急预案执行情况

《温州龙湾新奥燃气安全生产事故综合应急预案-2019》自2004年首次制定以来，截至2019年底共进行了6次修订。龙湾新奥于2014、2017及2019年分别进行了应急预案内部评审和修订，但未聘请外部专家进行评审，未依法向上级主管部门和安监部门备案。

公司每年均会开展应急演练，内容涵盖消防安全、天然气供应、燃气事故、自然灾害、反恐等多方面，每次应急演练制定了详细的应急演练方案，并进行演练记录和演练总结。

龙湾新奥应急预案体系、内容、修订频次基本符合《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，但未聘请外部专家进行评审，未依法向上级主管部门和安监部门备案。建议完善应急预案，聘请外部专家进行评审并备案。

龙湾新奥应急演练活动事前有计划、有方案，事中有记录，事后有总结，演练内容、频次和备案情况符合《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产安全事故应急条例》。

根据评分标准，应急预案制定和执行情况，得2分。

## 安全生产和管理

龙湾新奥对安全管理的重视程度较高，安全生产管理体系建设相对完善，在安全管理方面监督到位，积极开展燃气设备维护和检修工作，有效控制和减少了伤亡事故的发生。

2015-2019年，根据龙湾新奥反馈，经温州市龙湾区综合行政执法局确认，龙湾新奥未发生有责安全事故。

根据评分标准，安全生产和管理情况，得6分。

# 生产运行管理评估

## 信息化建设管理

### 自动化程度

截至2019年底，龙湾新奥已配置GIS地理信息系统、智慧运营系统，可接收终端用户用气信息的流量计物联网系统，e城e家客服系统。

根据评分标准，信息化系统自动化程度，得2分。

### 网络信息安全系统建设

龙湾新奥GIS地理信息系统未进行保护等级测评和备案。根据评分标准，网络信息安全，得0分。

# 企业财务评估

## 财务制度

为加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为和会计核算工作，提供真实、完整的会计信息，龙湾新奥根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及国家其他有关法律和法规，结合公司的经营特点和实际情况，制定了本公司的财务管理制度。

## 财务状况分析

根据龙湾新奥提供的温州华明会计师事务所有限公司出具的《温州龙湾新奥燃气有限公司审计报告》（华会审【2016】0034号），《温州龙湾新奥燃气有限公司审计报告》（华会审【2017】0049号）、《温州龙湾新奥燃气有限公司审计报告》（华会审【2018】0040号）、《温州龙湾新奥燃气有限公司审计报告》（华会审【2019】0065号）及浙江华明会计师事务所有限公司出具的《温州龙湾新奥燃气有限公司2019年审计报告》（华会审【2020】0043号），对公司财务状况评估如下：

表5 龙湾新奥财务状况评估结果一览表

| 评分项目 | 评分标准 | 财务现状 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |  |
| 财务状况 | 总资产收益率 | >银行长期贷款利率（4.9%） | 2.3% | -2.6% | 1.8% | 7.7% | 8.9% | 0.5 |
|  | 现金流量 | >0 | >0 | >0 | ＜0 | >0 | ＜0 | 0.5 |
|  | 资产负债率 | <70% | 51.7% | 56.6% | 56.5% | 63.0% | 53.1% | 1 |
|  | 偿债备付率 | >100% | 评估期内均无短期借款、长期借款，偿债备付率和利息备付率均符合评分要求。 | 1 |
|  | 利息备付率 | >150% |  | 1 |

根据评分标准，财务状况，得4分。

# 服务质量评估

## 服务公开

### 客户服务中心

评估期内，龙湾新奥设有2处服务网点，为温州新奥燃气第一营业厅和龙湾便民服务中心窗口（一楼22号窗口）。

根据评分标准，服务网点，得1分。

### 履约情况

据龙湾新奥反馈，评估期内，企业未出现合同违约现象。

根据中国裁判文书网、天眼查等网站查得的信息，龙湾新奥无供用气合同违约情况。

根据评分标准，履约情况，得4分。

### 报装便利化行动改革管理

为积极响应《浙江省优化营商环境用水、用气报装便利化行动方案》，评估期内温州新奥实行“431”行动方案：

1）4个工作日：从用户申请至通水、通气时间不超过4个工作日（不包含外线工程规划及施工许可等行政审批、用户内部工程施工及气密性试验等时长）；

2）3个环节：环节精简至3个（含）以下；

3）1份材料：报装申请材料精简至1份（含）以内。

龙湾新奥能够落实“报装材料1个及以内，办事环节3个及以内，用户申请至通气时间不超过4个工作日”的要求。

根据评分标准，报装便利优化行动改革，得5分。

## 线上服务

龙湾新奥在e城e家客服系统和浙江政务服务网开设供气访问模块。e城e家客服系统功能主要包括开户、故障报修、服务网点信息（营业网点，含公司各网点地址、营业时间）、服务热线、抢修热线、开具发票等功能。经测试，以上功能均能够正常运行，但e城e家客服系统缺少报装预约、点火预约和改造预约功能；浙江政务服务网主要包括点火预约、服务网点信息、服务热线、开具发票等功能。

根据评分标准，服务质量，得3.5分。

## 用户投诉

### 用户投诉渠道

评估期内，龙湾新奥具有电话渠道和网络渠道；根据2015~2019年用户投诉件查询，用户投诉均能在72小时内反馈用户投诉处理结果。根据评分标准，用户投诉渠道，得2分。

### 用户投诉处理情况

根据龙湾新奥反馈，2015~2019年共收到有效投诉件90件，投诉均已完成，且2015~2019年的投诉满意度均为95%及以上。

根据评分标准，用户投诉处理情况，得3分。

## 客户满意度调查

客户满意度调查采用电话调查和上门调查两种调查方式。

上门调查问卷共145份，其中商业用户5户，工业用户5户，居民用户135户，用户满意度为99.75%。电话调查共103份，其中商业用户3户，工业用户6户，居民用户94户，用户满意度为100%。满意度调查扣分项主要为开户和报装流程、业务办理时间及网点缴费三项，少数工商户用户涉及上门服务和入户安检。

根据评分标准，用户满意度，得4分。

## 安全宣传及公益活动

龙湾新奥每年多次举行安全宣传活动，以发送宣传单页、工商户集中培训、社区宣传、现场咨询、手机短信等多种形式为广大市民普及安全用气知识。

根据评分标准，社会公益性义务执行情况，得1分。

# 第四篇 建议

# 评估建议

## 建议

1）温州龙湾新奥燃气有限公司与温州新奥燃气有限公司应制定时间表，限期完成整改和规模化整合，并重新签订特许经营协议。

2）建议加快中压管网及储气设施建设，加强经营区域内外天然气管网互联互通，真正落实储气责任，进一步提高应急保障能力。

3）建议结合城镇建设、燃气规划及用户发展情况积极发展居民及工商业用户，不断提升气化率，提高城市燃气消费量，特别要做好小餐饮“瓶改管”等工作。

4）建议加强安全管理，提升安全意识和法律意识，完善企业安全管理机构和人员配置。

5）建议加强人员职业技能及安全培训，按经营许可管理要求完善相关人员持证。

6）建议加强燃气工程建设程序管理，并按时、按要求完成监管部门提出的整改意见。

7）建议根据相关法律、法规要求，对应急预案进行修订、评估和备案。建议从“场站、输配系统、用户”三方面完善应急预案，并补充特种设备和疫情防控等专项应急预案。同时，建议做好应急演练及相关资料的整理存档工作，并向政府主管部门备案。

8）建议推广物联网表的使用，加强对到访不遇用户的后续管理，并将到访不遇用户纳入下一年安检计划。

9）建议尽快建立自身网络信息安全保护系统，并对信息系统安全等级进行测评，至当地公安机关备案。

10）建议完善线上服务模块，实现线上线下无缝衔接的多元化服务模式。

11）建议及时催收贷款，控制坏账风险。

# Text boxes

管道燃气特许经营评估报告