附件2

## 重  点  工  程

## 1.清洁能源建设重点工程

| 重点领域 | 项目与工程 | 主 要 内 容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核电项目 | 三澳核电一期 | 2×125万千瓦三代核电机组 | 2023 |
| 水电项目 | 泰顺县交溪流域水电开发 | 龟湖水电站装机容量 8 万千瓦，甲家渡水电站装机容量 4 万千瓦，垟溪水电站装机容量 4.8 万千瓦，总装机16.8万千瓦，总投资20亿元 | 2023 |
|  | 泰顺抽水蓄能电站 | 装机容量120万千瓦 | 2025 |
| 风电项目 | 新天文成县风电场 | 总装机容量 11.6 万千瓦， 分两期建设，一期建设 4.6 万千瓦，二期建设 7 万千瓦 | 2025 |
|  | 苍南罗家山风电场 | 工程设1台1.5MW风电机组和9台2.5MW风电机组，总装机容量24MW | 2019 |
|  | 苍南高垟山风电场 | 装机容量 5 万千瓦 | 2025 |
|  | 苍南沿海风电场 | 装机容量 20 万千瓦 | 2025 |
|  | 苍南海上风电项目 | 装机容量 100 万千瓦海上风电机组 | 2025 |
|  | 瑞安华博新能源光伏发电项目 | 装机容量 4 万千瓦，项目总投资28000万元 | 2018 |
|  | 泰顺地面电站光伏发电项目 | 分批实施三魁等地农光、林光、渔光互补等光伏发电项目,计划建成全县地面电站光伏发电项目总装机容量 15 万千瓦以上 | 2020 |
|  | 温州市分布式光伏发电项目 | 在温州浙南产业集聚区、乐清、苍南、泰顺等全市范围内建设分布式光伏合计30 万千瓦 | 2020 |
|  | 苍南县地面电站、农光互补发电项目 | 装机容量 10 万千瓦 | 2025 |
| 天然气项目 | 甬台温输气管道苍南支线 | 管线长度 36.7 公里， 管径 DN800， 起点为甬台温管道瑞安站， 重点为苍南末站， 途径瑞安市、平阳县、苍南县 | 2019 |
|  | 浙能温州 LNG 项目 | 位于洞头区小门岛，主要包括 1 座可靠泊 LNG 运输船的专用码头，4 座 20 万立方米 LNG 储罐及外输管线和相应配套设施，年 LNG 接卸能力 300 万吨 | 2021 |
|  | 温州华港液化天然气（LNG）储运调峰中心 项目 | 位于洞头区状元岙港区，配套建设2个16万立 LNG 储罐和1座LNG 专用码头，年LNG 接卸能力120万吨 | 2021 |
|  | 温州市区天然气输配工程 | 建设接收上游气源的东向门站、 西向门站、 灵霓门站共 3 个门站， 市中、 郭溪 2 个应急气源站， 惠民、 站西、 藤桥、 海城 4 个高中压调压站及茶山天然气分布式能源示范点、 沈海截断阀室各 1 座， 建设高压与次高压管线 74 公里， 中压管线 620 公里，新奥燃气中压建设120公里 | 2020 |
|  | 乐清市天然气利用工程 | 建设综合门站 4 座， 高压管道 36 公里，中压管道 216 公里 | 2020 |
|  | 瑞安市天然气利用工程 | 建设天然气门站 2 座（江北门站和江南门站）， LNG 气化站 1 座， 中压管道35.7 公里 | 2020 |
|  | 永嘉县天然气利用工程 | 建设天然气门站 1 座（永嘉门站）， LNG 临时气化站 2 座， 市政燃气管网 50公里 | 2020 |
|  | 平阳县天然气利用工程 | 建设天然气门站 2 座（平阳门站、 鳌江门站）， 建设管线 350 公里（含市政总管和小区管道） | 2020 |
|  | 苍南县中投液化天然气（LNG） 项目及输配工程 | 建设天然气门站 2 座（灵溪门站、 龙港门站）， 高压管线 4 公里， 中压管线50 公里 | 2020 |
|  | 文成县天然气利用工程 | 建设天然气门站 1 座（文成门站）， 主道路改造的总管铺设及新建住宅小区管网连接 | 2020 |
|  | 泰顺县天然气利用工程 | 建设天然气门站 1 座（泰顺门站）， 市政燃气管网约 48 公里 | 2020 |
| 创新性示范和民生项目 | 电动汽车充换电站设施 | 新建充换电站 52 座， 充电桩 1.5 万个。其中，专用充换电站不少于 30座、公用充换电站不少于 22 座、自用充电桩不少于 1.4 万个、公用充电桩不少于 1000 个 | 2020 |
|  | 智能双向互动供电服务平台 | 建成用电信息采集系统（智能电表）覆盖率达到 90%以上，实现电力用户“全覆盖、全采集” | 2020 |
|  | 电能替代工程 | 推进高污染锅炉淘汰改造工作，深化各领域岸电技术应用，推进节能新技术、新产品在建筑业、农业应用 | 2020 |
|  | 多能互补集成优化示范工程 | 建设温州经济技术开发区、浙南科技城、永嘉瓯北城市新区、平阳县滨海新区等一批多能互补集成优化项目 | 2025 |

## 2.集中供热建设重点工程

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 建设内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州宏泽热电股份有限公司二期扩建项目 | 温州经济技术开发区 | 扩建 130 吨/小时高温高压循环流化床锅炉 2 台，配 2 台 1.5 万千瓦高温高压抽背汽机 | 2018 |
| 2 | 温州宏泽热电股份有限公司工业固废资源综合利用热电联产项目 | 温州经济技术开发区 | 新建 150 吨/小时高温高压循环流化床工业固废-燃煤混烧锅炉 1 台，配 1 台 2.5 万抽凝汽机 | 2018 |
| 3 | 瑞安经济开发区燃煤热电联产项目 | 瑞安市 | 建设 2 台 100 吨/小时的高温高压循环流化床锅炉，1 台 1.5 万千瓦抽气背压式气轮发电机组 | 2020 |
| 4 | 瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目 | 瑞安市 | 建设 2 台 75 吨/小时的高温高压循环流化床锅炉， 配 1.5 万抽凝汽机、1.8 万抽凝汽机各一台，日处理鞋革等工业固废 800 吨 | 2020 |
| 5 | 温州电厂集中供热改造 | 乐清市 | 建设 DN500 管线 7 公里，DN273 管线 10 公里，实现北白象大桥工业区、柳白新区、乐清经济开发区集中供热 | 2020 |
| 6 | 乐清电厂集中供热改造 | 乐清市 | 建设 DN500 管线 23 千米， 实现对乐清湾港区、乐成中心城区、乐清经济开发区集中供热 | 2020 |
| 7 | 苍南电厂集中供热改造 | 苍南县 | 建设供热流量为 400 吨/小时，DN600，管线 20 千米（从苍南电厂至龙港新城区和龙港城东工业园区） | 2020 |

## 3.市区工业企业搬迁改造2018年度主要目标任务表

| 区域 | 搬迁改造 企业（家） | 搬迁改造企业 腾出土地面积 （亩） | 搬迁改造企业 腾空建筑面积 （万平方米） | 重点区块（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 启动搬迁区块 | 继续推进区块 | 完成搬迁区块 |
| 鹿城区 | 260 | 400 | 30 | 2 | 1 | 3 |
| 龙湾区 （浙南科技城） | 280 （30） | 400 （200） | 30 （15） | 4 | 0 | 0 |
| 瓯海区 | 260 | 200 | 20 | 3 | 7 | 2 |
| 合 计 | 800 | 1000 | 80 | 9 | 8 | 5 |

## 4.涉挥发性有机物“散乱污”企业清理整顿任务

| 序号 | 地区 | 清理整顿企业数量（家） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 20 | 2018年12月底 |
| 2 | 龙湾区 | 38 | 2018年12月底 |
| 3 | 瓯海区 | 118 | 2018年12月底 |
| 4 | 洞头区 | 4 | 2018年12月底 |
| 5 | 浙南产业集聚区 | 47 | 2018年12月底 |
| 6 | 乐清市 | 8 | 2018年12月底 |
| 7 | 瑞安市 | 55 | 2018年12月底 |
| 8 | 永嘉县 | 106 | 2018年12月底 |
| 9 | 平阳县 | 54 | 2018年12月底 |
| 10 | 苍南县 | 130 | 2018年12月底 |
| 合计 | 580 | 2018年12月底 |

## 5.重点VOCs污染治理工程项目（2018-2020年）

| 序号 | 地区 | 治理企业数量（家） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 51 | 2018-2020年 |
| 2 | 龙湾区 | 23 | 2018-2020年 |
| 3 | 瓯海区 | 83 | 2018-2020年 |
| 4 | 浙南产业集聚区 | 12 | 2018-2020年 |
| 5 | 乐清市 | 1 | 2018-2020年 |
| 6 | 瑞安市 | 58 | 2018-2020年 |
| 7 | 永嘉县 | 23 | 2018-2020年 |
| 8 | 平阳县 | 21 | 2018-2020年 |
| 9 | 苍南县 | 69 | 2018-2020年 |
| 合计 | 341 | 2018-2020年 |

## 6.温州市公共交通及快速交通建设重点工程

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通 |
| 1 | 市域铁路一期工程 | 市域铁路S1线一期 | 瓯海区、鹿城区、龙湾区、瓯江口 | 西起瓯海潘桥，东至半岛三站，初期设站17座， 预留站 2 座。线路长 53.5 公里 | 2019 |
|  |  | 市域铁路S2线一期 | 乐清市、龙湾区、瑞安市 | 乐清下塘站-瑞安人民路站，设站 20 座，线路长 63.63 公里 | 2021 |
|  |  | 市域铁路S3线一期 | 瓯海区、瑞安市 | 北起温州站，南至瑞安新城广场站， 设站 15 座线路长 35.8 公里 | 2024 |
| 城市公共交通 |
| 1 | BRT2号线 | 温州市区 | 温州市区连接市区东西向快速公交干线 | 2018 |
| 2 | BRT3号线 | 温州市区 | 温州市区连接市区南北向快速公交干线 | 2019 |
| 城市快速路 |
| 1 | 沿江快速路 | 鹿城区 | 西起西环快速路，东至甬台温复线，长35.9 公里，宽 50 米 | 2024 |
| 2 | 瓯海大道西延工程 (福州路-瞿溪环岛-泽雅) | 瓯海区 | 一期（福州路-瞿溪环岛）全长 4.57 公里，宽度 78 米；二期（瞿溪环岛-泽雅）全长约 8 公里，宽度 50 米 | 2023 |
| 3 | 七都大桥北汊桥 | 鹿城区、永嘉县 | 南起鹿城区七都岛上沙村，北至永嘉县三江街道新建村。其中跨瓯江北航道特大桥长 680 米 | 2019 |
| 4 | 七都大桥北汊桥延伸线 | 永嘉县 | 自七都北叉桥接口至绕城北线乌牛互 通，长约 5.8 公里 | 2022 |
| 5 | 市区-乐清快速路 | 鹿城区、乐清市 | 北起乐清市区，南至瓯海大道（七都北汊桥工程另列），全长约 32 公里，宽50 米 | 2022 |

## 7.温州市在建建筑工地扬尘综合整治项目

| 地区 | 工地数 （个） | 房建建筑面积 （万平方米） |
| --- | --- | --- |
| 全市 | 1776 | 10715.08 |
| 市本级 | 85 | 786.71 |
| 鹿城区 | 204 | 1361.32 |
| 龙湾区 | 249 | 1254.63 |
| 瓯海区 | 168 | 3024.89 |
| 洞头区 | 47 | 165.18 |
| 乐清市 | 197 | 91.93 |
| 瑞安市 | 222 | 1328.85 |
| 永嘉县 | 101 | 304.07 |
| 文成县 | 52 | 54.4 |
| 平阳县 | 212 | 597.14 |
| 泰顺县 | 45 | 1175.4 |
| 苍南县 | 139 | 205.42 |
| 浙南产业集聚区 | 55 | 365.14 |

## 8.温州市“十三五”城市道路机械化清扫率提升工程

| 市（县、区） | 机械化清扫率（%） |
| --- | --- |
| 鹿城区 | 68 |
| 龙湾区 | 68 |
| 瓯海区 | 68 |
| 洞头区 | 68 |
| 乐清市 | 55 |
| 瑞安市 | 55 |
| 永嘉县 | 55 |
| 文成县 | 55 |
| 平阳县 | 55 |
| 泰顺县 | 55 |
| 苍南县 | 55 |

## 9.温州市“十三五”森林建设任务

| 市（县、区） | 造林更新任务（亩） | 珍贵彩色森林建设任务（万亩）） |
| --- | --- | --- |
| 温州市 | 166550 | 115.68 |
| 鹿城区 | 1500 | 1.8 |
| 龙湾区 | 650 | 0.16 |
| 瓯海区 | 3000 | 4.75 |
| 洞头区 | 2000 | 2.27 |
| 乐清市 | 17000 | 10.25 |
| 瑞安市 | 26000 | 8.71 |
| 永嘉县 | 55000 | 28.44 |
| 文成县 | 15000 | 19.7 |
| 平阳县 | 6400 | 8.47 |
| 泰顺县 | 18000 | 23.38 |
| 苍南县 | 22000 | 7.75 |

## 10.温州市“十三五”矿山生态环境治理恢复项目

| 地区 | 矿山数 （个） | 治理恢复面积 （平方米） | 土地复垦面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 115 | 4251963 | 1634379 |
| 鹿城区 | 9 | 275276 | 120840 |
| 龙湾区 | 7 | 198765 | 37742 |
| 瓯海区 | 20 | 819307 | 292404 |
| 洞头区 | 8 | 296618 | 177766 |
| 乐清市 | 15 | 486380 | 117400 |
| 瑞安市 | 10 | 518930 | 130163 |
| 永嘉县 | 10 | 373388 | 128419 |
| 文成县 | 5 | 71953 | 15000 |
| 平阳县 | 16 | 431344 | 189671 |
| 泰顺县 | 4 | 265011 | 94038 |
| 苍南县 | 11 | 514991 | 330936 |

## 11.温州市环境空气自动监测网络重点工程

| 区域 | 建设位置 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 六指标站 | PM2.5站 | 六指标站 | PM2.5站 |
| 鹿城区 | 七都街道 | 1 |  |  |  |
|  | 丰门街道 | 1 |  |  |  |
|  | 山福镇 |  | 1 |  |  |
|  | 滨江街道 |  | 1 |  |  |
|  | 蒲鞋市街道 |  | 1 |  |  |
|  | 南汇街道 |  | 1 |  |  |
|  | 南郊街道 |  | 1 |  |  |
|  | 五马街道 |  | 1 |  |  |
|  | 大南街道 |  | 1 |  |  |
|  | 松台街道 |  | 1 |  |  |
|  | 广化街道 |  | 1 |  |  |
|  | 双屿街道 |  | 1 |  |  |
|  | 仰义街道 |  | 1 |  |  |
|  | 藤桥镇 | 1 |  |  |  |
| 龙湾区 | 瑶溪街道 | 1 |  |  |  |
|  | 永兴街道 |  | 1 |  |  |
| 瓯海区 | 郭溪街道 |  | 1 |  |  |
|  | 仙岩街道 | 1 |  |  |  |
|  | 泽雅镇 | 1 |  |  |  |
|  | 新桥街道 |  | 1 |  |  |
|  | 潘桥街道 |  | 1 |  |  |
|  | 瞿溪街道 |  | 1 |  |  |
|  | 梧田街道 |  | 1 |  |  |
|  | 三垟街道 |  | 1 |  |  |
|  | 南白象街道 |  | 1 |  |  |
|  | 丽岙街道 |  | 1 |  |  |
|  | 景山街道 | 1 |  |  |  |
| 洞头区 | 大门镇 |  |  | 1 |  |
| 乐清市 | 大荆镇 | 1 |  |  |  |
|  | 虹桥镇 | 1 |  |  |  |
|  | 北白象镇 |  |  |  | 1 |
| 瑞安市 | 塘下镇 | 1 |  |  |  |
|  | 飞云街道 | 1 |  |  |  |
|  | 湖岭镇 |  | 1 |  |  |
|  | 高楼镇 |  | 1 |  |  |
| 永嘉县 | 桥头镇 | 增测一氧化碳指标 |  |
|  | 枫林镇 | 增测一氧化碳、臭氧指标 |  |
|  | 岩坦镇 | 增测一氧化碳、臭氧指标 |  |
|  | 大若岩镇 | 增测一氧化碳、臭氧指标 |  |
|  | 乌牛镇 | 增测一氧化碳指标 |  |
| 文成县 | 珊溪镇 |  | 1 |  |  |
|  | 大峃镇 |  | 1 |  |  |
|  | 玉壶镇 |  | 1 |  |  |
|  | 南田镇 |  | 1 |  |  |
|  | 黄坦镇 |  | 1 |  |  |
|  | 西坑畲族镇 |  | 1 |  |  |
|  | 峃口镇 |  | 1 |  |  |
| 平阳县 | 麻步镇 |  |  | 1 |  |
|  | 顺溪镇 |  |  | 1 |  |
|  | 水头镇 |  |  | 1 |  |
| 泰顺县 | 司前镇 |  | 1 |  |  |
|  | 雅阳镇 |  | 1 |  |  |
|  | 筱村镇 |  |  |  | 1 |
|  | 仕阳镇 |  |  |  | 1 |
| 苍南县 | 金乡镇 | 1 |  |  |  |
|  | 钱库镇 | 1 |  |  |  |
|  | 桥墩镇 |  | 1 |  |  |
|  | 马站镇 |  | 1 |  |  |
|  | 赤溪镇 |  | 1 |  |  |
|  | 炎亭镇 |  | 1 |  |  |
| 浙南产业集聚区 | 海城街道 |  | 1 |  |  |
|  | 沙城街道 |  | 1 |  |  |
|  | 天河街道 |  |  |  | 1 |